## Slide 1: Sistemas Embebidos
Proyecto Final 2018
Fassi Jeremías
Salazar Gabriel
Redes de Sensores

## Slide 2: Presentación:
Idea
Componentes
Tecnologías y Lenguajes
Dificultades

## Slide 3: Idea
La idea principalmente surge de:
Aplicar los conocimientos adquiridos en la materia.
La heterogeneidad de los sistemas actuales y la capacidad de poder comunicarlos entre sí, con el fin de recolectar información útil, “trasladarla” hasta una interfaz accesible desde cualquier lugar y dispositivo, y ser capaces de tomar decisiones con ella. (Autónomas o no).

## Slide 4: Idea

## Slide 5: Componentes
Nodo Coordinador
  Raspberry Pi 3B
  Módulo MRF24J40
Nodo Standar
  Arduino UNO
  Módulo MRF24J40
  Sensor: Luz
  Actuadores: Leds y Servo
Nodo Tunning
  Arduino UNO
  Módulo MRF24J40
  Sensores: Kit Grove Seeed
  Actuadores: Leds

## Slide 6: Componentes
Layout:
Arduino UNO
MRF24J40
Estándar IEEE 802.15.4

## Slide 7: Tecnologías y Lenguajes
 | Coordinador | Nodo Standar | Nodo Tunning
Board / SoC | Raspberry Pi 3B | Arduino UNO | Arduino UNO
Lenguaje | Python 3 | C++ | C++
Sistema Operativo | Raspbian | - | -
Base de Datos
  Firebase by Google
  Python lib (Pyrebase)
Front-End
  Angular 7
  Bootstrap 4
  Nebular
  Admin Dashboard by Akveo

## Slide 8: Dificultades
Establecer comunicación SPI con los módulos MRF24J40.
  Adaptar tensiones 5V – 3.3V
Librería para módulo MRF24J40 de GitHub, escrita en C++ para Arduino. Traducirla y adaptarla para Raspberry en Python.
  Facilita interacción con Firebase.

## Slide 9: Desarrollo
Comunicación SPI

## Slide 10: Desarrollo
Test Distancias:
Con un edificio de paredes gruesas y muchas señales Wifi: 40 mts.
Al aire libre y sin obstáculos: >250 mts.